| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЯ Диапазон рабочих температур: …………… -10 (-30С с АКБ под одеждой)....+50C Напряжение батареи…………………………………………….8.4В (6.2….9В) Максимальный потребляемый ток…………………………….1А +/-10% Количество режимов яркости/мощности..........................................3 Минимальный…..........................................0.7Вт/100лм/24час (3М: 1вт/140лм/18час) Средний...................................................................................... 3Вт/400лм/6час Максимальный.........................................................................8Вт/800лм/2часа Тип батареи……………….LI-ION-АКБ 2х4.2В/2.4А или NI-MH АКБ 6x1.2/2.5А Среднее количество циклов заряда батареи……………………200-300 Средняя продолжительность заряда батареи………………..…6-10час. Светодиодный кластер……………………………сменный 3хCree XPGWHT R5 Мультилинза………………………………………..сменная Ledil CUTE 3SS spot. Дальность освещения…….…………..........................................…более 100м. Защита от перегрева……………………………………..автоограничение 64С Предупреждение разряда АКБ…………………………………….2 ступени Вес фонаря со штатным АКБ……………………………………...210грамм. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ФОНАРЯ. Фонарь обладает уникальными техническими характеристиками и очень высокой яркостью свечения. Он специально разработан для участия в тренировках и соревнованиях по ночному ориентированию, рогейну; экстремальному туризму; тренировки спортсменов-лыжников в темное время суток на неосвещенных лыжных трассах. Кроме того фонарь можно установить на велосипед или лодку. Обобщенно, фонарь состоит из мягкого оголовья с держателем аккумуляторной батареи (АКБ) на затылочной части оголовья и собственно самого фонаря на лобной части оголовья. На затылочной части оголовья имеются регулировочные пряжки для подгонки оголовья. Оголовье фонаря допускает регулировку охвата головы спортсмена в широких пределах, позволяя в т.ч. одевать фонарь на шапку. Стандартно оголовье расчитано на взрослого человека, но может быть адаптировано для ребенка путем укорочения (подшива) строп-резинок. При одевании оголовья обязательно расстегивать застежку-липучку! Конструктивно фонарь состоит из: головной части с кластером на трех мощных светодиодах с фокусирующей мультилинзой и контроллера-драйвера смонтированных в алюминиевом корпусе-радиаторе. Сбоку у фонаря расположены органы управления – микрокнопки для включения/выключения и циклического перебора режимов яркости. Включение фонаря осуществляется длительным (более 4сек.) нажатием любой кнопки. Выключение только нижней кнопкой, так же длительно удерживая. Перебор режимов: верхняя кнопка – увеличение яркости; нижняя кнопка – уменьшение яркости. На противоположной стороне расположен крепежный винт для закрепления в кронштейн оголовья и регулировки наклона фонаря с последующим затягиванием гайкой-барашек. В нижней части выводится кабель с разъемом для сочленения с аккумуляторной батареей. Голова фонаря является разборной, и допускает апгрейд светодиодного кластера. Герметизация головы с мультилинзой выполняется с применением резиновых уплотнительных колец. Драйвер фонаря герметизирован специальным компаундом, кнопки защищены резиновым протектором. Допускается эксплуатация фонаря при любой погоде! (при условии надлежащего состояния уплотнительных колец). | На протяжении указанного в ТТХ времени работы фонаря, яркость свечения стабилизирована. Степень разряда АКБ определяется по автоматическому переходу фонаря на среднюю, а затем - малую яркость, означающее разряд АКБ свыше 90%, в таком случае блокируются максимальный и средний режимы! При разряде АКБ более 95% произойдет автоотключение. Фонарь расчитан на применение двух типов АКБ: штатно LI-ION аккумуляторы с последовательным соединением двух элементов в батарею и опционно NI-MH аккумуляторы с последовательным соединением шести элементов в батарею. Допустима эксплуатация фонаря с АКБ на оголовье при температурах не ниже -10С. Зимой рекомендуется спрятать батарею под одежду, для чего в комплекте имеется кабель-удлинитель, и таким образом пользоваться фонарем и при более низких температурах . Крепление фонаря на руль велосипеда выполняется при помощи хомута. При этом АКБ необходимо упрятать в бардачек велосипеда или иной бокс. Сетевое автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда оригинальных LI-ION АКБ. АЗУ может иметь в своем составе балансир. На АЗУ без балансира: на сетевом блоке два индикатора: зеленый – исправность АЗУ и красный – процесс заряда, пока горит идет заряд, погас – заряд окончен. На АЗУ с балансиром: на сетевом блоке два индикатора: зеленый – исправность АЗУ и красный – процесс заряда, на балансире имеются два индикатора, индицирующих окончание заряда обоих элементов в составе LI-ION АКБ (или их состояние заряда при тестировании). Балансир применяется для заряда АКБ без встроенной платы защиты (на АКБ нет символа «Р») и в тч защищенных (Рrotected) АКБ. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОНАРЯ. Перед эксплуатацией фонаря удостоверьтесь в том, что аккумулятор заряжен! Для заряда: отсоедините АКБ от фонаря путем надавливания на замок штекера и последующего его разъединения. Затем соедините штекер АЗУ/балансира с гнездом АКБ и подключите АЗУ к электросети, должен засветиться зеленый индикатор, индицирующий исправность АЗУ и красный, индицирующий процесс заряда. На АЗУ с балансиром текущее состояние АКБ так же индицируют светодиоды на балансире: оба светятся – АКБ заряжен!, не святятся (или один из двух) – АКБ требует заряда! По мере заряда красный индикатор может потускнеть или погаснуть, при этом засветятся индикаторы на балансире – означающие окончагние заряда АКБ! Среднее время заряда 6-10час. При работе зарядное устройство и балансир - нагреваются! Для проверки исправности АЗУ и балансира – включить в сеть 220В без АКБ и убедиться в свечении двух индикаторов на балансире! Присоединение кабеля от фонаря к разъему АКБ осуществляется справа по отношению к верхней защелке, в ином случае сочленение невозможно. Правила эксплуатации LI-ION АКБ: Не требуется полностью разряжать АКБ перед зарядом! Заряд можно проводить в любой момент независимо от степени разряда АКБ. Допускается неполный заряд по времени. В процессе заряда АКБ не нагревается! Недостаток LI-ION АКБ – сравнительно быстрое старение и обязательна замена через два-три года эксплуатации или хранения! LI-ION АКБ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, повреждать механически, погружать в воду, закорачивать – ВЗРЫВООПАСНО!!! В процессе работы при максимальной яркости фонарь может нагреться! При хранении фонаря во избежание его случайного включения – отсоедините АКБ! Не забывайте по окончании заряда отсоединять АКБ от балансира, и АЗУ из сети! LI-ION АКБ необходимо хранить ТОЛЬКО в ЗАРЯЖЕННОМ состоянии!!! |
| --- | --- |